住房和城乡建设部备案号：                           DB

重庆市工程建设标准

DBJ50-xxx-2021

建筑安全生产技术标准——建筑安装企业

Standard of construction safety production technology -- construction and installation enterprise

2021- xx-xx 发布                              2021- xx-xx实施

重庆市城乡建设委员会   发布

前  言

根据重庆市城乡建设委员会《关于下达2017年度重庆市工程建设标准制订（修订）项目计划（第一批）的通知》（渝建〔2017〕451号）文件要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结工程实践经验，参考有关国家标准，并在广泛充分征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容是： 1. 总则；2. 术语；3.安全管理；4. 安全生产技术；5.文明施工管理和相应的条文说明。

本标准由重庆市城乡建设委员会负责管理，重庆城建控股（集团）有限责任公司负责具体技术内容的解释。在本标准执行过程中，希望各单位注意收集资料，总结经验，并将需要修改、补充的有关意见和建议反馈给重庆城建控股（集团）有限责任公司（重庆市渝中区捍卫路8号，邮政编码：400013，电话：023-63605715；传真：023-63610160，网址：www.cqcjjt.com），以便今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和审查专家：

主编单位：重庆城建控股（集团）有限责任公司

参编单位：

主要起草人：xxxx

审查专家：xxx

目    次

1  总 则	5

2  术 语	6

3  安全管理	7

3.1  一般规定	7

3.2  机构和职责	8

3.3  制度化管理	8

3.4  教育培训	10

3.5  安全技术方案管理	11

3.6  现场管理	12

3.7  安全隐患排查治理	14

3.8  应急管理	15

3.9  事故查处	16

3.10  持续改进	17

4  安全生产技术	18

4.1  一 般 规 定	18

4.2  登高作业	18

4.3  安全通道	18

4.4  洞口和临边防护	19

4.5  施工机械和设备	19

4.6  吊装区安全	19

4.7  消防安全措施	20

5  文明施工管理	21

本规范用词说明	22

引用标准名录	23

条文说明	24

# 1  总 则

1.0.1  为贯彻国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，统一建筑安装施工企业和建筑安装工程施工安全管理与技术要求，预防和减少施工安全事故发生，保障从业人员的安全和健康，提高建筑安装施工企业和建筑安装工程施工安全管理水平，制定本标准。

条文说明：本标准规定了建筑安装施工企业安全生产技术标准化管理体系建立、保持与评定的原则和一般要求，以及目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进8个体系的核心技术要求。

1.0.2  本标准适用于建筑安装施工企业开展安全生产技术标准化建设工作。

1.0.3  建筑安装施工企业施工安全管理，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关法规和标准的规定。

# 2  术 语

2.0.1  企业安全生产技术标准  safety production technical standard of enterprise

企业通过落实企业安全生产主体责任，通过全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生工作，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。

2.0.2  安全生产绩效  work safety performance

根据安全生产和职业卫生目标，在安全生产、职业卫生等工作方面取得的可测量结果。

2.0.3  变更管理  management of change

对机构、人员、管理、工艺、技术、设备设施、作业环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。

2.0.4  风险  risk

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。

2.0.5  安全风险评估  risk assessment

运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。

2.0.6  安全风险管理  risk management

根据安全风险评估的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。

2.0.7  工作场所  workplace

从业人员进行职业活动，并由企业直接或间接控制的所有工作点。

2.0.8  作业环境  working environment

从业人员进行生产经营活动的场所以及相关联的场所，对从业人员的安全、健康和工作能力，以及对设备（设施）的安全运行产生影响的所有自然和人为因素。

2.0.9  危大工程 dangerous big project

是指建筑安装工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程或施工作业过程。

# 3  安全管理

## 3.1  一般规定

3.1.1  企业安全生产技术标准应符合企业安全生产标准化工作的总体要求，遵循以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实企业安全技术管理责任。

3.1.2  企业应建立安全生产技术标准体系，以科学技术促进和保障安全生产，全面提升安全生产技术管理水平，预防和减少因技术错误导致事故的发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的有序进行。

3.1.3  企业应采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式，依据本标准的规定，结合企业自身特点，自主建立并保持安全生产技术标准管理体系。

3.1.4  企业应通过自我检查、自我纠正和自我完善，构建安全生产长效机制，持续提升安全生产绩效。

3.1.5  企业安全生产应积极应用新技术、新产品、新设备、新工艺，积极应用信息化、智能化技术手段，鼓励进行技术创新。

3.1.6  企业应及时淘汰落后技术。

## 3.2  机构和职责

3.2.1  机构设置应符合以下要求：

1  企业应设置以总工程师为主导的安全生产技术管理机构，并应按照有关规定设置技术职能部门。

2  施工项目部应设置项目总工程师，履行项目安全技术管理职责。

3  施工项目部可根据项目具体情况设置项目施工技术职能部门。

3.2.2   技术负责人及领导层职责应符合以下要求

1  企业总工程师全面负责安全技术管理工作，对安全技术的合理性、可靠性负总责，审批项目安全专项方案。

2  公司主要负责人应支持总工程师的安全技术管理工作。

3  公司生产负责人、安全负责人应理解安全技术风险，并在安全生产管理过程中督促执行。

3.2.3  公司技术部门负责人或项目总工程师负责组织安全技术方案编制、审核或审批。

3.2.4  安全技术方案编制人负责向下一级方案执行者进行安全技术交底，提示安全风险和安全技术措施，参与安全技术方案实施过程检查与验收。

3.2.5  项目经理、安全负责人、生产负责人、施工管理人员，应积极参与安全技术方案研究，了解和掌握安全技术方案相关风险与要求，按各自职责全员参与安全技术管理。

3.2.6  企业应为全员参与安全生产和职业卫生工作创造必要的条件，建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，营造自下而上、自上而下全员重视安全生产技术的良好氛围，不断改进和提升安全生产技术管理水平。

## 3.3  制度化管理

3.3.1  法规标准识别应符合以下规定：

1  企业应建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用、有效的法律法规、标准规范，建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范清单和文本数据库。

2  企业应将适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的相关要求转化为本单位的规章制度、操作规程，并及时传达给相关从业人员，确保相关要求落实到位。

3  企业制定淘汰落后技术清单，并及时传达给相关从业人员，确保技术应用符合相关规范。

3.3.2  规章制度应符合以下要求：

1  企业应建立健全安全生产技术管理规章制度，规范安全生产技术管理。

2  企业应确保从业人员及时获取制度文本。

3.3.3  企业安全生产和职业卫生规章制度包括但不限于下列内容：

1  施工组织设计管理

2  危大工程安全专项方案管理

3  危大工程风险动态辨识

4  安全技术交底

5  危大工程过程检查验收

6  危大工程监视监控

7  安全生产信息化；

8  四新(新技术、新材料、新工艺、新设备设施)管理；

9  文件、记录和档案管理；

10  安全风险管理、隐患排査治理；

11  职业病危害防治；

12  教育培训；

13  班组安全活动；

14  特种作业人员管理；

15  设备设施管理；

16  危险作业安全管理；

17  安全警示标志管理；

18  安全预测预警；

19  安全技术方案变更管理；

20  应急管理；

21  事故管理；

22  安全生产报告；

23  绩效评定管理。

3.3.3  操作规程应符合以下要求：

1  企业应按照有关规定，结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。

2  企业应确保从业人员参与岗位安全生产和职业卫生操作规程的编制和修订工作。

3  企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相应的安全生产和职业卫生操作规程，确保其适宜性和有效性。

3.3.4  文档记录管理应符合以下要求：

1  企业应建立技术文件和记录管理制度，明确安全生产技术文件和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。

2  企业应建立健全主要安全生产和职业卫生过程与结果的记录，并建立和保存有美记录的电子档案，支持査询和检索，便于自身管理使用和行业主管部门调取检査。

3.3.5  企业应每年至少评估一次安全生产技术和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况。

3.3.6  企业应根据评估结果、安全检査情况、自评结果、评审情况、事故情况等，及时修订安全生产技术制度和职业卫生规章制度、操作规程。

## 3.4  教育培训

3.4.1  教育培训管理应符合以下要求：

1  企业应建立健全安全教育培训制度,按照有关规定进行培训。培训大纲、内容、时间应满足有关标准的规定。

2  企业安全教育培训应包括安全生产技术、安全风险提示、风险应对、风险规避等内容。

3  企业应明确安全技术教育培训主管部门，定期识别安全技术教育培训需求，制定、实施安全技术教育培训计划，并保证必要的安全技术教育培训资源。

4  企业应如实记录安全技术从业人员的安全教育和培训情况，建立安全教育增训档案和从业人员个人安全教育培训档案，并对培训效果进行评估和改进。

3.4.2  总工程师和各级技术管理人员的教育培训应符合以下要求：

1  建筑安装企业总工程师应具有与建筑安装企业资质相符的技术管理能力，并应为保持技术先进性进行持续学习和培训。

2  项目技术负责人应具有与相应项目相匹配的技术管理能力，并持续学习相应项目的相关技术。

3  法律法规要求考核其安全生产和职业卫生知识与能力的人员，应按照有关规定经考核合格。

3.4.3  从业人员教育培训应符合以下要求：

1  企业应对安全技术从业人员进行安全生产技术教育培训，保证从业人员具备满足岗位要求的安全生产技术知识，熟悉有关的安全生产技术标准和职业卫生法律法规、规章制度、操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和职业危害防护技能、安全风险辨识和管控方法，了解事故现场应急处置措施，并根据实际需要，定期进行复训考核 。

2  未经安全教育培训合格的从业人员，不应上岗作业。

3  企业应对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。

4  企业的新入职从业人员上岗前应经过三级安全培训教育，岗前安全教育培训学时和内容应符合国家和行业的有关规定。

5  在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，企业应对有关从业人员进行专门的安全生产和职业卫生教育培训，确保其具备相应的安全操作、事故预防和应急处置能力。

6  从业人员在企业内部调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应重新进行安全教育培训。

7  从事特种作业、特种设备作业的人员应按照有关规定，经专门安全作业培训，考核合格，取得相应资格后，方可上岗作业,并定期接受复审。

8  企业专职应急救援人员应按照有关规定，经专门应急救擾培训，考核合格后，方可上岗，并定期参加复训。

9  其他从业人员每年应接受再培训，再培训时间和内容应符合国家和地方政府的有关规定。

## 3.5  安全技术方案管理

3.5.1  建筑安装企业在项目施工前应进行危大工程判定，并在施工过程中进行动态判定。

3.5.2  依据《重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，建筑安装企业危大工程应按以下条件识别：

1  采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。

2  采用起重机械进行安装的工程。

3  起重机械安装和拆卸工程。

4  建筑幕墙安装工程。

5  钢结构、网架和索膜结构安装工程。

6  装配式建筑混凝土预制构件安装工程。

3.5.3  依据《重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，建筑安装企业超危大工程应按以下条件识别：

1  采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程。

2  起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。

3  采用非常规方式进行的起重机械安装和拆卸工程。

4  施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

4  跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

6  重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。

3.5.4  危大工程方案管理程序应符合以下规定：

1  危大工程方案可由项目总工程师组织编制，公司一级安全技术职能部门组织审核，公司总工程师组织审批。

2  超危大工程方案可由公司技术职能部门组织编制，技术安全职能部门审核，总工程师审批，并组织安全技术专家进行论证。

3  超危大工程方案经专家论证通过后，方可组织实施。

3.5.5  危大工程专项安全方案深度应满足施工要求并尽量采用图说方式表达，制图应符合国家制图标准要求。

3.5.6  危大工程专项方案应同时包括以下内容：

1  工程概况：危大工程概况和特点、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；

2  编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等；

3  施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；

4  施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等；

5  施工安全保证措施：组织保障措施、技术措施、监测监控措施等；

6  施工管理及作业人员配备和分工：施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等；

7  验收要求：验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等；

8  应急处置措施；

9  计算书及相关施工图纸。

3.5.7  建筑安装施工单位应当严格按照专项方案组织施工，不得擅自修改，调整专项方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，修改后的专项方案应当重新审核。对于超过一定规模的危大工程专项方案，施工单位应当重新组织专家进行论证。

## 3.6  现场管理

3.6.1  施工单位应当结合危大工程动态判定，在进入施工大门现场显著位置设置危大工程公告牌，公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。

3.6.2  专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

3.6.3  标准起重设备的管理应符合以下要求：

1  建筑安装项目采用标准起重设备进行吊装安装时，应对标准起重设备进行检查，并对设备合格证、产品说明书、检验（检定）证书、维护保养记录等进行查验，确保设备处于正常状态。

2  应对标准起重设备的吊具、吊绳进行完好性检查。

3  吊机就位时，应对吊机站位位置进行复核，不得超出起吊范围起吊。

4  吊机基础应满足方案计算书要求。

5  采用塔式起重机起重安装，应按塔式起重机相关技术规定进行管理。

3.6.4  非标准起重设施的管理应符合以下要求：

1  非标准起重设施加工、制造、安装应按非标准设施设计文件或方案进行加工、制造和安装。

2  方案编制人员、使用方应参加验收。

3  使用前应进行试运行或荷载试验。

4  应完善验收和试运行记录。

3.6.5  作业环境和作业条件应满足以下要求：

1  企业应事先分析和控制生产过程及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业坏境等存在的安全风险。

2  生产现场应实行定置管理，保持作业环境整洁。

3  生产现场应配备相应的安全、职业病防护用品(具)及消防设施与器材，按照有关规定设置应急照明、安全通道，并确保安全通道畅通。

4  企业应对临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、有（受）限空间作业、临时用电作业、封道作业等危险性较大的作业活动，实施作业许可管理，严将履行作业许可审批手续。作业许可应包含安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容。作业许可实行闭环管理。

5  企业应采取可靠的安全技术措施，对设备能量和危险有害物质进行屏蔽或隔离。

6  两个以上作业队伍在同一作业区域内进行作业活动时，不同作业队伍相互之间应签订管理协议，明确各自的安全生产、职业卫生管理职责和采取的有效措施，并指定专人进行检査与协调。

7  6级大风和其他恶劣天气情况下，不得从事危险作业。

3.6.4  企业作业行为应满足以下要求：

1  企业应依法合理进行生产作业组织和管理，加强对从业人员作业行为的安全管理，对设备设施、工艺技术以及从业人员作业行为等进行安全风险辨识，采取相应的措施，控制作业行为安全风险。

2  企业应监督、指导从业人员遵守安全生产和职业卫生规章制度、操作规程，杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为。

3  企业应为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合《个体防护装备选用规范》GB/T 11651规定的个体防护装备与用品，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检査个体防护装备与用品。

3.6.5  企业应建立班组安全活动管理制度，开展岗位达标活动，明确岗位达标的内容和要求。

3.6.6  从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、安全风险及管控措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。

3.6.7  各班组应按照有关规定开展安全生产和职业卫生教育培训、安全操作技能训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故分析等工作，并做好记录。

3.6.8  警示标志应满足以下要求：

1  企业应按照有关规定和工作场所的安全风险特点，在有重大危险源、较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所，设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害書示标识。其中，警示标志的安全色和安全标志应分别符合《安全色》GB 2893和《安全标志及其使用导则》GB 2894的规定，道路交通标志和标线应符合《道路交通标志和标线》GB 5768（所有部分）的规定，工业管道安全标识应符合《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231 的规定，消防安全标志应符合《消防安全标志  第一部分：标志》GB 13495.1的规定，工作场所职业病危害警示标识应符合《工作场所职业病危害警示标识》 GBZ 158的规定。安全警示标志和职业病危害警示标识应标明安全风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容，在有重大隐患的工作场所和设备设施上设置安全警示标志，标明治理责任、期限及应急措施；在有安全风险的工作岗位设置安全告知卡，告知从业人员本企业、本岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。

2  企业应定期对警示标志进行检査维护，确保其完好有效。

3  企业应在设备设施施工、吊装、检维修等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、渠、构、陡坡等场所设置围栏和警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。

## 3.7  安全隐患排查治理

3.7.1  隐患治理程序应满足以下要求：

1  企业应建立隐患排查治理制度，逐渐建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。

2  企业应依据有关法律法规、标准规范等，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确隐患排查的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训。隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关服务范围。

3  企业应按照有关规定，结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查。对排查出的隐患，按照隐患的等级进行记录，建立隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。组织有关人员对本企业可能存在的重大隐患作出认定，并按照有关规定进行管理。

4  企业应将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。

3.7.2  隐患治理方案应满足以下要求：

1  企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。

2  企业应按照责任分工立即或限期组织整改一般隐患。主要负责人应组织制定并实施重大隐患治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。

3  企业在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏故可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用相关设备、设施。

3.7.3  隐患治理完成后，企业应按照有关规定对治理情况进行评估、验收。重大隐患治理完成后，企业应组织本企业的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。

3.7.4  信息记录、通报和报送应满足以下规定：

1  企业应如实记录隐患排査治理情況，至少每月进行统计分析，及时将隐患排査治理情况向从业人员通报。

2  企业应运用隐患自查、自改、自报信息系统，通过信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，并按照当地安全监管部门和有关部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。

3.7.5  企业应根据生产经营状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故等情况，运用定量或定性的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系。

## 3.8  应急管理

3.8.1  应急准备应包括以下内容：

1  企业应按照有关规定建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作，建立与本企业安全生产特点相适应的专(兼)职应急救援队伍。按照有关规定可以不单独建立应急救援队伍的，应指定兼职救援人员，并与邻近专业应急救援队伍签订应急救援服务协议。

2  企业应在开展安全风险评估和应急资源调査的基础上，建立生产安全事故应急预案体系，制定符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639规定的生产安全事故应急预案，针对安全风险较大的重点场所（设施）制定现场处置方案，并编制重点岗位、人员应急处置卡。

3  企业应按照有关规定将应急预案报当地主管部门备案,并通报应急救援队伍、周边企业等有关应急协作単位,,企业应定期评估应急预案，及时根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善，并按照有关规定将修订的应急预案及时报当地主管部门备案。

4  企业应根据可能发生的事故种类特点，按照规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。

5  企业应按照《生产安全事故应急演练指南》AQT 9007的规定定期组织公司、项目、班组开展生产安全事故应急演练，做到一线从业人员參与应急演练全覆盖，并按照《生产安全事故应急演练评估规范》AQT 9009 的规定对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作。

3.8.2  应急处置应按如下要求进行：

1  发生事故后，企业应根据预案要求，立即启动应急响应程序，按照有关规定报告事故情況，并开展先期处置：

2  发出警报，在不危及人身安全时，现场人员采取阻断或隔离事故源、危险源等措施；严重危及人身安全时，迅速停止现场作业，现场人员采取必要的或可能的应急措施后撤离危险区域。

3  立即按照有关规定和程序报告本企业有关负责人，有关负责人应立即将事故发生的时间、地点、当前状态等简要信息向所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，并按照有关规定及时补报、续报有关情况；情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向有关部门报告；对可能引发次生事故灾害的，应及时报告相关主管部门。

4  研判事故危害及发展趋势，将可能危及周边生命、财产、环境安全的危险性和防护措施等告知相关单位与人员；遇有重大紧急情况时，应立即封闭事故现场，通知本単位从业人员和周边人员疏散，采取转移重要物资、避免或减轻环境危害等措施。

5  请求周边应急救援队伍参加事故救援，维护事故现场秩序，保护事故现场证据。准备事故救援技术资料，做好向所在地人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门移交救援工作指挥权的各项准备。

3.8.3  企业应对应急准备、应急处置工作进行评估，在完成险情或事故应急处置后，企业应主动配合有关组织开展应急处置评估。

## 3.9  事故查处

3.9.1  企业事故报告应满足以下要求：

1  企业应建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故。

2  企业应妥善保护事故现场以及相关证据。

3  事故报告后出现新情況的，应当及时补报。

3.9.2  企业事故的调查和处理应满足以下要求：

1  企业应建立内部事故调査和处理制度，按照有关规定、行业标准和国际通行做法，将造成人员伤亡(轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒)和财产损失的事故纳入事故调査和处理范畴。

2  企业发生事故后，应及时成立事故调査组，明确其职责与权限，进行事故调査。事故调査应査明事故发生的时间、经过、原因、波及范围、人员伤亡情况及直接经济损失等。

3  事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出应吸取的教训、整改措施和处理建议，编制事故调查报告。

4  企业应开展事故案例警示教育活动，认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止类似事故再次发生。

5  企业应根据事故等级，积极配合有关人民政府开展事故调査。

3.9.3  企业的事故管理应满足以下要求：

1  企业应建立事故档案和管理台账。

2  企业应按照《企业职工伤亡事故分类》GB 6441、《事故伤害损失工作日标准》GB/T 15499 的有关规定和国家、行业确定的事故统计指标开展事故统计分析。

## 3.10  持续改进

3.10.1  企业每年至少应对安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检査安全生产和职业卫生管理目标、指标的完成情况。

3.10.2  企业主要负责人应全面负责组织自评工作，并将自评结果向本企业所有部门、单位和从业人员通报。自评结果应形成正式文件，并作为年度安全绩效考评的重要依据。

3.10.3  企业应落实安全生产报告制度，定期向业绩考核等有关部门报告安全生产情况，并向社会公示。

3.10.4  企业发生生产安全责任死亡事故，应重新进行安全绩效评定，全面査找安全生产标准化管理体系中存在的缺陷。

3.10.5  企业应根据安全生产标准化管理体系的自评结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势，以及绩效评定情况，客观分析企业安全生产标准化管理体系的运行质量，及时调整完善相关制度文件和过程管控，持续改进，不断提高安全生产绩效。

# 4  安全生产技术

## 4.1  一 般 规 定

4.1.1  安装工程施工前，应编制施工安全、环境保护专项方案和安全应急预案。

4.1.2  工程项目部应结合建筑安装的特点进行危险源辨识、安全风险评估和安全技术方案分析，制定针对性的安全技术措施，并将重大安全隐患清单、预防措施和应急处置方案应在工程现场醒目位置张贴公告。

4.1.3  作业人员应进行安全生产教育和培训。

4.1.4  新上岗的作业人员应经过兰级安全教育。变换工种时，作业人员应先进行操作技能及安全操作知识的培训，未经安全生产教育和培训合格的作业人员不得上岗作业。

4.1.5  施工时，应为作业人员提供符合国家现行有关标准规定的合格劳动保护用品,并应培训和监督作业人员正确使用。

4.1.6  对易发生职业病的作业，应对作业人员采取专项保护措施。

4.1.7  当高空作业的各项安全措施经检查不合格时，严禁高空作业。

## 4.2  登高作业

4.2.1  搭设登高脚手架应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130和《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166的有关规定;当采用其他登高措施时，应进行结构安全计算。

4.2.2  多层及高层钢结构施工应采用人货两用电梯登高，对电梯尚未到达的楼层应搭设合理的安全登高设施。

4.2.3  钢柱吊装松钩时，施工人员宜通过钢挂梯登高，并应采用防坠器进行人身保护。钢挂梯应预先与钢柱可靠连接，并应随柱起吊。

## 4.3  安全通道

4.3.1  安装工程所需的平面安全通道应分层平面连续搭设。

4.3.2  安装工程施工的平面安全通道宽度不宜小于600mm,且两侧应设置安全护栏或防护钢丝绳。

4.3.3  在钢梁或钢桁架上行走的作业人员应佩戴双钩安全带。

## 4.4  洞口和临边防护

4.4.1  边长或直径为20cm~40cm的洞口应采用刚性盖板固定防护;边长或直径为40cm~ 150cm的洞口应架设钢管脚手架、满铺脚手板等;边长或直径在150cm)以上的洞口应张设密目安全网防护并加护栏。

4.4.2  建筑物楼层钢梁吊装完毕后，应及时分区铺设安全网。

4.4.3  楼层周边钢梁吊装完成后，应在每层临边设置防护栏，且防护栏高度不应低于1.2m。

4.4.4  搭设临边脚手架、操作平台、安全挑网筹应可靠固定在结构上。

## 4.5  施工机械和设备

4.5.1  安装工程施工使用的各类施工机械，应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的有关规定。

4.5.2  起重吊装机械应安装限位装置，并应定期检查。

4.5.3  安装 和拆除塔式起重机时，应有专项技术方案。

4.5.4  群塔作业应采取防止塔吊相互碰撞措施。

4.5.5  塔吊应有良好的接地装置。

4.5.6  采用非定型产品的吊装机械时，必须进行设计计算，并应进行安全验算。

## 4.6  吊装区安全

4.6.1 门式刚架轻型房屋钢结构安装必须保证结构整体稳定，应按 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(GB51022）规定，安装顺序先从靠近山墙的有柱间支撑的两榀刚架开始，两榀刚架柱间支撑等稳定构件安装完成后，以这两榀刚架为起点，向房屋另一端顺序安装，柱间支撑安装完成前，不得安装横梁，横梁安装应对应于钢柱，从有梁间支撑的两榀开始安装，两榀横梁安装完成后，应立即安装梁间支撑。

条文说明：针对钢结构厂房整体坍塌事故频发，结合结构稳定和工程实际，对两榀初始刚架稳定性安装提出刚性要求，即必须安装柱间支撑，本处柱间支撑主要指斜撑、剪刀撑，对隅撑、檩条不作要求。钢柱间有斜撑、剪刀撑能够形成稳定体系。横梁安装会显著增加风阻，安装横梁前，必须安装好柱间支撑，前两榀横梁安装后，应立即安装梁间支撑、隅撑等稳定构件。）

4.6.2  吊装区域应设置安全警戒线，非作业人员严禁入内。

4.6.3  吊装物吊离地面200mm~300mm时，应进行全面检查，并应确认无误后再正式起吊。

4.6.4  五级大风宜停止吊装作业；六级大风不得吊装作业。

4.6.5  高空作业使用的小型手持工具和小型零部件应采取防止坠落措施。

4.6.6  施工用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定。

4.6.7  施工现场应有专业人员负责安装、维护和管理用电设备和电线路。

4.6.8  每天吊至楼层或屋面上的构件未安装完时，应采取牢靠的临时固定措施。

4.6.9  压型钢板表面有水、冰、霜或雪时，应及时清除，并应采取相应的防滑保护措施。

## 4.7  消防安全措施

4.7.1  安装工程施工前，应有相应的消防安全管理制度。

4.7.2  现场施工作业用火应经相关部门批准。

4.7.3  施工现场应设置安全消防设施及安全疏散设施，并应定期进行防火巡查。

4.7.4  气体切割和高空焊接作业时，应清除作业区危险易燃物，并应采取防火措施。

4.7.5  现场油漆涂装和防火涂料施工时，应按产品说明书的要求进行产品存放和防火保护。

# 5  文明施工管理

5.0.1  施工期间应控制噪声， 应合理安排施工时间，并应减少对周边环境的影响。

5.0.2  施工区域应保持清洁。

5.0.3  夜间施工灯光应向场内照射;焊接电弧应采取防护措施。

5.0.4  夜间施工应做好申报手续，应按政府相关部门批准的要求施工。

5.0.5  现场油漆涂装和防火涂料施工时，应采取防污染措施。

5.0.6  安装工程现场剩下的废料和余料应妥善分类收集，并应统一处理和回收利用，不得随意搁置、堆放。

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

  - 《企业安全生产标准化基本规范》GB/T 33000

  - 《安全色》GB 2893

  - 《安全标志及其使用导则》GB 2894

  - 《道路交通标志和标线》GB 5768

  - 《企业职工伤亡事故分类》GB 6441

  - 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231

  - 《个体防护装备选用规范》GB/ T 11651

  - 《消防安全标志  第一部分：标志》GB 13495.1

  - 《事故伤害损失工作日标准》GB/T 15499

  - 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639

  - 《建筑设计防火规范》GB 50016

  - 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

  - 《工业企业总平面设计规范》GB 50187

  - 《工业企业设计卫生规范》GBZ 1

  - 《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ 2

  - 《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158

  - 《职业健康监护技术规范》GBZ 188

  - 《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》GBZT 203

重庆市工程建设标准

建筑安全生产技术标准——建筑安装企业

DBJ50-xxx-2021

# 条文说明

2021  重  庆